## Slide 1
Особенности изготовления и монтажа металлоконструкций и трубопроводов объектов использования атомной энергии
АО «НИКИМТ-Атомстрой»
Начальник управления сварочных технологий
Губа С.В.
III Международная Конференция для заводов металлоконструкций, проектировщиков и подрядчиков
Notes: 1
1

## Slide 2
АО «НИКИМТ-Атомстрой»
Более полувека в атомной отрасли
Notes: 2

## Slide 3
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Схема направлений деятельности НИКИМТ

## Slide 4
АО «НИКИМТ-Атомстрой» - головная материаловедческая организация ГК «Росатом»
ГМО
Аттестация контролёров
(ГОСТ Р 50.05.11-2018)
Согласование производственно-технологической и производственно-контрольной документации
Оценка соответствия в форме испытаний
Согласование отступлений
от действующих требований
Головная материаловедческая организация (ГМО) - организация, признанная соответствующим органом использования атомной энергии оказывать следующие виды услуг:

## Slide 5
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Производство оборудования НИКИМТ

## Slide 6: Оборудование НИКИМТ для сварки КМПЦ
Автоматизация ремонта трубопроводов КМПЦ
Комплекс оборудования для автоматизированного дистанционного ремонта трубопроводов КМПЦ АЭС РБМК
Макроструктура ремонтного соединения КМПЦ (836х42 мм), выполненного ААДС

## Slide 7
Устройство для извлечения и транспортирования образцов-свидетелей применяется при выполнении транспортно - технологических операций с образцами-свидетелями (корпусной стали реактора ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200) в помещении реакторного отделения и при транспортировке образцов-свидетелей.
Использование устройства позволяет обеспечить радиационную безопасность при обращении с облученными образцами-свидетелями корпусной стали. Исследование образцов – свидетелей позволяет продлить срок службы реакторных установок.
Устройство для извлечения и транспортирования образцов-свидетелей

## Slide 8
Типы сварочного оборудования
В монтажном производстве используются трубосварочные автоматы в основном трех типов - со сварочной головкой закрытого (камерного) типа, открытые (корпусные) и орбитальные (тракторного типа)
Комплексная автоматизация сварочных работ на ОИАЭ

## Slide 9
Применение сварочного оборудования на продольных сварных соединениях металлоконструкций
Варианты применения сварочных тракторов и кареток
Комплексная автоматизация сварочных работ на ОИАЭ

## Slide 10
Развитие
Перспективные направления развития сварочного производства в атомной отрасли
Порошковая проволока
Трубогибы
Автоматизация
Повышение производительности
Сокращение количества сварных швов
Снижение влияния человеческого фактора
Комплексная автоматизация сварочных работ на ОИАЭ

## Slide 11: Система технического регулирования в области использования атомной энергии
Особенности разработки и установления обязательных требований
Порядок
стандартизации
Аккредитация в области использования атомной энергии
Особенности оценки соответствия
Постановление Правительства
от 23.04.2013 № 362
Постановление Правительства
от 12.07.2016 № 669
Постановление Правительства
от 20.07.2013 № 612
Постановление Правительства
от 15.06.2016 № 544
184-ФЗ «О техническом регулировании»
Ст. 5. Особенности технического регулирования в отношении … продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области ИАЭ…
170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»
Ст. 20 Госуправление в ОИАЭ
… организация и осуществление аккредитации в области ИАЭ
Система технического регулирования в области ИАЭ
162-ФЗ «О стандартизации»
Ст. 6. Порядок стандартизации … в области ИАЭ

## Slide 12: Система оценки соответствия в области использования атомной энергии
184-ФЗ «О техническом регулировании» (ст. 5)
ПП РФ № 544
«Об особенностях оценки соответствия…»
Продукция, подлежащая ОС в опред. форме
Правила
Порядок ОС
170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (ст.37)
Оформление результатов
НП-071-18 «Правила оценки соответствия продукции…»
ГОСТы 50… (обязательные)
Реестр выданных сертификатов соответствия
Реестр решений о применении импортной продукции
НПА ГК
Бланки сертификатов соответствия
Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации
НПА РТН от 21.07.2017 №277
Принципы
Методы ОС
2018 год !

## Slide 13
Нормативная база в атомной отрасли
Особенности изготовления и монтажа металлоконструкций и оборудования АЭС
НП-001-15 Основные положения обеспечения безопасности атомных станций
1-й, 2-й и 3-й класс безопасности
НП-089-15
НП-010-16
4-й класс безопасности
СП.70.13330-2012
СП.75.13330-2011
ПНАЭ Г-10-031-92 (Правила сварки)
НП-105-18 (Правила контроля)
ПНАЭ Г-10-032-92 (Правила контроля)
НП-104-18 (Правила сварки)

## Slide 14
Сводный перечень документов по стандартизации
Основные металлические материалы
Сварочные материалы
НП-089-15
НП-010-16
Особенности изготовления и монтажа металлоконструкций и оборудования АЭС
Нормативная база в атомной отрасли

## Slide 15
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 43, строение 2
тел. +7 (495) 411-65-50, доб. 27-03
факс: +7 (495) 411-65-52/53
gubasv@atomrus.ru www.nikimtatomstroy.ru
III Международная Конференция для заводов металлоконструкций, проектировщиков и подрядчиков